## Slide 1: 第三章 电阻电路的一般分析方法
支路电流法
网孔电流法
回路电流法
结点电压法

## Slide 2: §3-1 电路的图
电路
电路的图
电路中的每条支路用一条有方向的线段表示，该方向即是支路电流的参考方向，这样即构成电路的图。
R1
1
3
2
us1
+
-
+
-
is1
us2
R2
R3
R4
i1
i2
i4
i3

## Slide 3: §3-2 KCL和KVL的独立方程数
结点1： i2 + i3 - i1 = 0 (1)
结点2： i1 – i4 – i5 = 0 (2)
结点3： i4 + i5 – i2 – i3 = 0 (3)
(1) + (2) 可以得到 (3)
可以看出，上面三个方程不是独立方程组，由其中任意俩个方程可以得出第三个方程，所以独立方程数为2。
1
3
2
us1
+
-
+
-
us3
us2
R2
R3
R4
i1
i2
i4
i3
R5
+
-
R1
i5

## Slide 4: §3-2 KCL和KVL的独立方程数
-
i4
+
-
+
+
+
+
-
-
-
-
u2
u5
u1
u4
u3
回路1： us2 + u2 – u3 = 0
回路2： u3 + u4 + u1 – us1 = 0
回路3： u5 + us3 – u4 = 0
回路4： us2 + u2 + u4 + u1 – us1 = 0
回路5： u3 + u5 + us3 + u1 – us1 = 0
可以看出，上面五个方程不是独立方程组，其中回路1，2，3的电压方程是独立的，所以独立方程数为3。
1
3
2
us1
+
-
+
-
us3
us2
R2
R3
R4
i1
i2
i4
i3
R5
+
-
R1
i5
回路1 + 回路2 = 回路4
回路2 + 回路3 = 回路5

## Slide 5: §3-2 KCL和KVL的独立方程数
具有n个结点b个支路的电路，其独立的KCL方程数为n-1；独立的KVL方程数为b-n+1。
列写KCL方程组时，一般先指定一个结点为参考结点，列写其他n-1个结点的电流方程，即构成一组独立的KCL方程组；
列写KVL方程组，一般先指定一个回路，列写KVL方程，然后增加回路方程，并且新增加的回路中有一个新的支路（即此支路在前面的所有回路中都没有出现过），直到电路中所有的支路都被列入回路方程，这样即构成了一组对的KVL方程组；
全部网孔是一组独立回路。

## Slide 6: §3-2 KCL和KVL的独立方程数
确定独立回路的办法

## Slide 7: §3-2 KCL和KVL的独立方程数
确定独立回路的办法

## Slide 8: §3-2 KCL和KVL的独立方程数
确定独立回路的办法

## Slide 9: §3-2 KCL和KVL的独立方程数
确定独立回路的办法

## Slide 10: §3-３ 支路电流法
+
-
+
+
-
-
-
u2
u5
u4
u3
回路1： us2 +R2 i2 – R3i3 = 0
回路2：R3 i3 +R4 i4 +R1 i1 – us1 = 0
回路3：R5 i5 + us3 –R4 i4 = 0
以支路电流为变量，利用独立的结点KCL方程，回路KVL方程来求解电路的方法。
结点1： i2 + i3 - i1 = 0
结点3： i4 + i5 – i2 – i3 = 0
1
3
2
us1
+
-
+
-
us3
us2
R2
R3
R4
i1
i2
i4
i3
R5
+
-
R1
i5
+
u1
b条支路，n个结点。
KCL独立方程：n-1
KVL独立方程：b-(n-1)
VCR方程：b
共2b个未知量（每条之路一个电流、一个电压）

## Slide 11: §3-３ 支路电流法

## Slide 12: §3-３ 支路电流法

## Slide 13: §3-4 网孔电流法
2
结点1： i2 - i3 - i1 = 0
i2 = i3 + i1
假设回路电流 im1, im2
i1 = im1
i3 = im2
i2 = im1 + im2
1
Us1
+
-
R1
R2
i1
i2
i3
R3
+
-
Us2
+
+
+
-
-
-
u3
u2
u1
im1
im2

## Slide 14: §3-4 网孔电流法
以网孔电流为变量，列出每一个网孔回路的电压方程
回路1： R1 im1 + R2(im1+ im2 ) - us1 = 0
回路2： R3 im2 + R2(im1+ im2 ) – us2 = 0
整理两方程得：
回路1： （R1＋R2 ）im1 + R2 im2 = us1
回路２： R2im1 +（ R2＋R3) im2 = us2
自阻：回路中所有电阻之和，自阻总为正，例如R1＋R2 ， R2＋R3
互阻：两个回路的共有电阻，例如R2，互阻可能为正，也可能为负。
如果两个回路电流流过互阻的方向相同，则互阻为正；
如果两个回路电流流过互阻的方向相反，则互阻为负。
1
Us1
+
-
R1
R2
i1
i2
i3
R3
+
-
Us2
+
+
+
-
-
-
u3
u2
u1
im1
im2
2

## Slide 15: §3-4 网孔电流法
网孔电流方程的一般形式：
下标m表示网孔（mesh）
下标m（斜体的）表示第m个网孔
双下标的电阻R11、R22、R33、Rmm是各网孔的自阻
不同下标的电阻R12、R13、R21是网孔间的互阻
im1、im2、imm是各网孔的电流

## Slide 16: §3-5 回路电流法
1
Us1
+
-
R1
R2
R3
+
-
Us2
+
+
+
-
-
-
u3
u2
u1
il1
il2
以回路电流为变量，列出回路电压方程的分析方法。
回路1： R1 (il1 + il2 )+ R2il1 - us1 = 0
回路2： R1 (il1 + il2 )+ R3il2 + us2 – us1 = 0
整理两方程得：
回路1： (R1＋R2 )il1 + R1 il2 = us1
回路2： R1il1 +(R1＋R3) il2 = us1 - us2
回路电流法与网孔电流法结果相同
2
il1
il2
网孔1： （R1＋R2 ）im1 + R2 im2 = us1
网孔２： R2im1 +（ R2＋R3) im2 = us2
与网孔电流法对比：
1
Us1
+
-
R1
R2
i1
i2
i3
R3
+
-
Us2
+
+
+
-
-
-
u3
u2
u1
im1
im2
2
im1 = il1 + il2 im2 = - il2
回路电流法中的自阻、互阻的定义与网孔电流法相同

## Slide 17: §3-5 回路电流法
回路电流方程的一般形式：
下标l表示回路（loop）
下标l（斜体的）表示第l条回路
双下标的电阻R11、R22、R33、Rll是各回路的自阻
不同下标的电阻R12、R13、R21是回路间的互阻
il1、il2、ill是各回路的电流

## Slide 18: §3-4 网孔电流法§3-5 回路电流法
相同点：
自阻、互阻的概念与正负取值规则相同
各网孔、回路中电压源的取值规则相同
不同点：
网孔电流：沿网孔连续流动的假想电流
回路电流：在回路中连续流动的假想电流
网孔电流法仅适用于平面电路
回路电流法适用于平面或非平面电路

## Slide 19: §3-4 网孔电流法§3-5 回路电流法
备注：
1、含无伴电流源支路的电路，应用回路电流法进行分析时，把电流源两端的电压作为附加变量，列入KVL方程，同时增加电流源支路的电流源电流与回路电流的关系方程。
2、含无伴电流源支路的电路，应用回路电流法进行分析时，如果电流源支路只包含在一个回路中，则该回路电流就是电流源的电流。
3、当电路中含有受控电源时，把它们按独立电源处理。

## Slide 20: 例3-1
例3-1

## Slide 21: 例3-2

## Slide 22: 例3-2

## Slide 23: 例3-3

## Slide 24: §3-6 结点电压法
1
3
2
us1
+
-
+
-
us2
R1
R2
R3
R4
i1
i2
i4
i3
i5
R5
+
-
+
+
+
+
-
-
-
-
u2
u5
u1
u4
u3
is1
结点1： i2 + i3 - i1 = 0
结点2： i4 + i5 – i3 = 0
结点3： -i2 - i5 + is1 = 0
取结点0作为参考，结点1、2、3的结点电压为un1、un2、un3，代入上面的结点KCL方程：
0
以结点电压为变量的电路分析方法。
自导：结点所连接所有电导之和，总为正；
互导：两个独立结点之间的电导，总为负。

## Slide 25: §3-6 结点电压法
结点电压方程的一般形式：
下标n表示结点（node）
下标n（斜体的）表示第n个结点
双下标的电导G11、G22、G33、G(n-1) (n-1)是各结点的自导，总为正
不同下标的电导G12、G13、G21是结点间的互导，总为负
等式右边iSl1、iS22、iS(n-1)(n-1)是流向结点的电流源的代数和，流入取+，流出取-

## Slide 26: §3-6 结点电压法
备注：
1、含无伴电压源支路的电路，应用结点法进行分析时，如果电压源的低电位端就是参考结点时，那么电压源另一端的结点电压就是电压源的值。
2、含无伴电压源支路的电路，应用结点法进行分析时，如果电压源的两端都不是参考结点时，增加电压源支路的电流作为附加变量，列入KCL方程，同时增加电压源支路两端结点电压与电压源电压的关系方程。
3、当电路中含有受控电源时，把它们按独立电源处理。

## Slide 27: 例3-5

## Slide 28: 例3-6

## Slide 29: 例3-7

## Slide 30: 例3-8

## Slide 31: 例3-8
方法二（结点电压法）：
结点2：
i
结点3：
附加
将(3)和(4)带入(2)，得
(1)
(2)
(3)
(4)
（结点2、3之间的电压关系）
(5)
由(5)，得
结点1：

## Slide 32: 课后作业
P76
3-5
3-7
3-8
3-12
3-14
3-18
3-23